## Slide 1
新员工以太网及TCP/IP培训
part2：VLAN

## Slide 2
Private Vlan
以太网的快速发展对传统VLAN网络提出了更高的要求，从安全性考虑出发，运营商一般要求接入用户互相隔离。VLAN是天然的隔离手段，很自然的一个想法是每个用户一个VLAN。但是，对于运营商来说，4094个VLAN远远不够，而且VLAN是需要三层终结的（这边可能需要解释一下什么是三层终结，作为伟大的运营商的用户，你交了钱总要上网吧，上网总要路由寻址，这样总得有网关。通常一个VLAN，配置一个SVI口当个网关啥的，那每个网关总要分配IP地址吧。那为你一个用户分配一个VLAN，一个网关，一个IP地址，你是啥VIP啊。。。。），为每个只包含一个用户的VLAN进行三层终结，将耗费大量的IP地址和部署成本。
为了解决上述问题，PVLAN--Private VLAN（H3C 称Isolated-User VLAN） 技术应运而生。

## Slide 3
如上图所示，Private VLAN 将多个Secondary VLAN （VLAN 12、13、14）映射到一个Primary VLAN（VLAN 11）。第一层的Primary VLAN 用于上行，对于上层设备来说，只需识别下层交换机的Primary VLAN而不必关心Primary VLAN 中包含的Secondary VLAN，这样简化了网络配置，节省了VLAN资源。第二层的Secondary VLAN 用于接入用户，不同的Secondary VLAN间通过传统的VLAN 技术实现二层隔离。
VLAN ID | Role | Port
11 | Primary Vlan | A B C D
12 | Secondary Vlan | A B
13 | Secondary Vlan | A C
14 | Secondary Vlan | A D
PVLAN
概念及实现
Device C
SWITCH
A
B
C
D
VLAN 11
VLAN 12
VLAN 13
VLAN 14
Private VLAN 采用了二层的VLAN 结构，第一层为Primary VLAN ，第二层为Secondary VLAN。

## Slide 4
Private VLAN
通信
Secondary VLAN内的用户天然可以互相访问。
Secondary VLAN内的用户需要访问外网。
Secondary VLAN间的用户有互访需求。
网关是谁？
IP地址如何分配？
有VLAN就有地址表，普通的二层转发有什么变化？
如何实现？

## Slide 5
详细报文发送流程
VLAN ID | Role | Port
11 | Primary Vlan | A B C
12 | Secondary Vlan | A B
13 | Secondary Vlan | A C
Device C
SWITCH 2
A
B
C
GateWay: 192.168.1.1
Device C
SWITCH 1
D
PORT A：VLAN 11/12/13
PORT C：VLAN 11/13
PORT B：VLAN 11/12
PC1：VLAN 12
192.168.1.2
PC2：VLAN 13
192.168.1.3
To Next Page
访问外网
说明：
PC1的MAC地址为MAC1，
PC2的MAC地址为MAC2，
网关（SWITCH1)的MAC地址为MAC3。
网络示意图

## Slide 6
Step 1 ： PC1发送ARP请求报文请求网关192.168.1.1的MAC地址
VLAN ID | MAC Address | Port
12 | MAC 1 | B
11 | MAC 1 | B
ARP请求报文（广播报文格式）从VLAN 12进入到SWITCH 2后，SWITCH 2根据源地址学习规则学习到PC1在VLAN 12的记录，同时复制一份到Primary VLAN（VLAN 11）进行记录。最终地址表内容如右表所示：
然后该报文从VLAN 12的端口广播出去，以untag 方式送到了SWITCH 1。
Step 2 ：

## Slide 7
Step 2 ： 网关进行ARP应答
VLAN ID | MAC Address | Port
12 | MAC 1 | B
11 | MAC 1 | B
11 | MAC 3 | A
12 | MAC 3 | A
13 | MAC 3 | A
SWITCH 1的网关收到这个ARP请求报文后回一个单播ARP应答报文，这个报文从SWITCH 2的端口A进来，于是SWITCH 2把网关的MAC地址MAC3学习在端口A上，同时复制到所有的Secondary VLAN（VLAN 12、13）进行记录，更新后的MAC表如右表所示：
SWITCH 2根据端口A的PVID=11，将报文进行L2转发，根据MAC地址表，报文从端口B出来送到PC 1。
后续的报文转发过程都类似上述的过程。

## Slide 8
VLAN ID | Role | Port
11 | Primary Vlan | A B C
12 | Secondary Vlan | A B
13 | Secondary Vlan | A C
Device C
SWITCH 2
A
B
C
GateWay: 192.168.1.1
Device C
SWITCH 1
D
PORT A：VLAN 11/12/13
PORT C：VLAN 11/13
PORT B：VLAN 11/12
PC1：VLAN 12
192.168.1.2
PC2：VLAN 13
192.168.1.3
Secondary
VLAN
互相访问
说明：
PC1的MAC地址为MAC1，
PC2的MAC地址为MAC2，
网关（SWITCH1)的MAC地址为MAC3。
网络示意图
PC1与PC2的互访过程
To Next Page

## Slide 9
ARP代理
在将Secondary VLAN成员通信前，我们需要了解下什么是ARP代理：
如果ARP 请求是从一个网络的主机发往同一网段却不在同一物理网络上的另一台
主机，那么连接它们的具有代理ARP 功能的设备就可以回答该请求，这个过程称作
代理ARP（Proxy ARP）。代理ARP 功能屏蔽了分离的物理网络这一事实，使用
户使用起来，好像在同一个物理网络上。
SWITCH
PC 1
PC 2
192.168.10.100/16
192.168.20.100/16
192.168.10.1/24
192.168.20.1/24
Gi 1/1
Gi 1/2
注意上图中，IP地址对应的MASK长度。
在上面的组网情况下，当PC 1 需要与PC 2 通信时，由于目的IP 地址与本机的IP地址为同一网段，因此PC 1 会直接发出请求PC 2 硬件地址的ARP 请求。但是，此时的两台主机处于不同的广播域中，即ARP请求报文是通不过SWITCH的。PC 2 无法收到PC 1 的ARP 请求报文，当然也就无法应答。
通过在SWTICH上启用代理ARP 功能，可以解决此问题。启用代理ARP 后，SWITCH可以应答Host A 的ARP 请求（回应的MAC地址是SWITCH自己的）。同时，SWITCH相当于PC 2 的代理，把从其他主机发送过来的报文转发给它。
代理ARP 的优点是，它可以只被应用在一个设备上（此时该设备的作用相当于网关），不会影响到网络中其他设备的路由表。代理ARP 功能可以在IP 主机没有配置缺省网关或者IP 主机没有任何路由能力的情况下使用。

## Slide 10
Step 1 ： PC1发送ARP请求报文请求PC2的MAC地址
VLAN ID | MAC Address | Port
12 | MAC 1 | B
11 | MAC 1 | B
ARP请求报文（广播报文格式）从VLAN 12进入到SWITCH 2后，SWITCH 2根据源地址学习规则学习到PC1在VLAN 12的记录，同时复制一份到Primary VLAN（VLAN 11）进行记录。最终地址表内容如右表所示：
然后该报文从VLAN 12的端口广播出去，以untag 方式送到了SWITCH 1。
Step 2 ：
Step 1的整个过程与访问外网的Step 1是一样的。没有区别。

## Slide 11
Step 2 ： 网关进行ARP应答（打开ARP代理功能）
VLAN ID | MAC Address | Port
12 | MAC 1 | B
11 | MAC 1 | B
11 | MAC 3 | A
12 | MAC 3 | A
13 | MAC 3 | A
13 | MAC 2 | C
11 | MAC 2 | C
SWITCH 1的网关收到这个ARP报文后，因为网关使能了ARP代理，其会在VLAN 11广播ARP请求（请求PC2）；当PC2收到之后，将自己的MAC地址回复给网关；网关学习PC2的ARP之后，以网关的MAC为源MAC回复ARP应答给PC1，欺骗PC1说PC2的MAC为自己网关的MAC（对于某些设备来说，收到这个ARP报文后，会根据其中目的IP查询路由表，如果该路由条目存在，网关立刻以自己的MAC地址为源MAC回复给PC1,然后才会去执行请求解析PC2的ARP请求）。后续的报文转发都会经过SWITCH 1的网关进行转发。PC2访问PC1同上述过程。
采用代理ARP会使路由表变得复杂。

## Slide 12
Private VLAN总结
① 如果SWITCH 1和SWITCH 2合并成一台SWITCH可以吗？
答案是可以的。这样也可以节省一台交换机，但是实际应用中都是按照本PPT说明的那个组网。因为只在接入设备开启Private VLAN，网关都不配置在接入设备上。
② 对于有的设备，Secondary VLAN 又进行细分，分为community VLAN（群体VLAN）和isolated VLAN（隔离VLAN）。community VLAN，就是前面组网中所描述的各个Secondary VLAN。Community VLAN内两两可以相互通信。设备通过内部端口隔离的技术进行同一个VLAN内部两两隔离。内部两两被隔离的VLAN就是isolated VLAN。注意：一个Private VLAN域中只能有一个isolated VLAN。端口隔离技术必须是成对的。芯片内部判断到输入端口和输出端口都是保护端口，就会在出口丢弃报文（不论是二层转发还是三层转发），如果只配置端口1为保护端口，那实际上等同于没有配置。
③ 如果你看了交换机配置，你会发现有些术语我们没有谈到：
混杂端口（Promiscuous Port），属于主VLAN 中的端口，可以与任意端口通讯（就是前面组网中的端口A），
包括同一个私有VLAN 域中辅助VLAN 的隔离端口和群体端口。
隔离端口(Isolated Port)，隔离VLAN 中的端口，只能与混杂口通讯。
群体端口(Community port)，属于群体VLAN 中的端口，同一个群体VLAN 的群体端口可以互相通讯，也可以与混杂端口通讯。不能与其它群体VLAN 中的群体端口及隔离VLAN 中的隔离端口通讯。
（注意：上面说的群体端口不能与其他群体VLAN中的群体端口及隔离VLAN中的隔离端口通讯指的是二层转发不行。即大部分说的都是二层不通通信，讲的不是特别明确。容易让人混淆。就像前面描述的一样，通过ARP代理，三层是可以通信的。）
④ Promiscuous Port必须是Hybrid口。仔细想下前面的转发过程，如果不是Hybrid口，能成功吗？

## Slide 13
Super Vlan
一般的三层交换机中，通常是采用一个VLAN对应一个三层接口的方式来实现广播域之间的互通的，这在某些情况下导致了对IP地址的较大浪费。

## Slide 14
IP地址如何被浪费
Device C
SWITCH 1
A
B
C
VLAN 10
Subnet: 1.1.1.0/28
GW: 1.1.1.1/28
VLAN 11
Subnet: 1.1.1.16/29
GW: 1.1.1.17/29
VLAN 10
Subnet: 1.1.1.24/30
GW: 1.1.1.25/30
主机IP地址范围
1.1.1.2-1.1.1.11
主机IP地址范围
1.1.1.18-1.1.1.22
主机IP地址范围
1.1.1.26
VLAN ID | Subnet | GW | 可用主机数 | 用户主机数 | 未来数目
10 | 1.1.1.0/28 | 1.1.1.1 | 14 | 13 | 10
11 | 1.1.1.16/29 | 1.1.1.17 | 6 | 5 | 5
12 | 1.1.1.24/30 | 1.1.1.25 | 2 | 1 | 1

## Slide 15
IP地址如何被浪费
VLAN ID | Subnet | GW | 可用主机数 | 用户主机数 | 未来数目
10 | 1.1.1.0/28 | 1.1.1.1 | 14 | 13 | 10
11 | 1.1.1.16/29 | 1.1.1.17 | 6 | 5 | 5
12 | 1.1.1.24/30 | 1.1.1.25 | 2 | 1 | 1
从IP地址分配中可以看出，三个网段可使用的主机数和扣除掉网关地址占用的数量后，三个网段可提供的用户主机数分别为13，5，1。用户预计未来能达到的主机数目为10，5，1。这样三个网段本来总的地址数是28个。实际用户用的只有16个。而且用户后续如果VLAN 10网段的主机数只有2个呢？那么浪费就很严重了。如果VLAN 12网段用户主机数变成5个。那么又要重新划分网段。造成管理上的极大不便。
由此我们可以看出，被诸如子网号、子网定向广播地址、子网缺省网关地址消耗掉的IP地址数量是相当可观。同时，这种地址分配的固有约束也严重降低了编址的灵活性，使许多闲置地址被浪费。为了解决这一问题，Super VLAN应运而生。

## Slide 16
Super VLAN
Super VLAN技术（也称为VLAN聚合）针对上述缺陷作了改进，它引入super-VLAN和sub-VLAN的概念。一个super-VLAN可以包含一个或多个保持着不同广播域的sub-VLAN。sub-VLAN不再占用一个独立的子网网段。在同一个super-VLAN中，无论主机属于哪一个sub-VLAN，它的IP地址都在super-VLAN对应的子网网段内。
这样，所有的sub-VLAN共用同一个三层接口，既减少了一部分子网号、子网缺省网关地址和子网定向广播地址的消耗，又实现了不同广播域使用同一子网网段地址，消除了子网差异，增加了编址的灵活性，减少了闲置地址浪费。从而，在保证了各个sub-VLAN作为一个独立广播域实现了广播隔离的同时，将从前使用普通VLAN浪费掉的IP地址节省下来。

## Slide 17
VLAN ID | Subnet | GW | 可用主机数 | 用户主机数
10 | 1.1.1.0/24 | 1.1.1.1 | 10 | .2-.11
11 | 1.1.1.0/24 | 1.1.1.1 | 5 | .12-.16
12 | 1.1.1.0/24 | 1.1.1.1 | 1 | .17
IP地址不再被浪费
Device C
SWITCH 1
A
B
C
VLAN 10
VLAN 11
VLAN 10
主机IP地址范围
1.1.1.2-1.1.1.11
主机IP地址范围
1.1.1.12-1.1.1.16
主机IP地址范围
1.1.1.17
VLAN 2
Subnet: 1.1.1.0/24
GW: 1.1.1.1

## Slide 18
IP地址不再被浪费
VLAN ID | Subnet | GW | 可用主机数 | 用户主机数
10 | 1.1.1.0/24 | 1.1.1.1 | 10 | .2-.11
11 | 1.1.1.0/24 | 1.1.1.1 | 5 | .12-.16
12 | 1.1.1.0/24 | 1.1.1.1 | 1 | .17
从表中我们可以看到，VLAN 10、VLAN 11、VLAN 12共用同一个子网号1.1.1.0、子网缺省网关地址1.1.1.1和子网定向广播地址1.1.1.255。这样，普通VLAN实现方式中用到的1.1.1.16、1.1.1.24这样的子网号（1.1.1.0仍被作为子网号被占用）和1.1.1.17、1.1.1.25这样的子网缺省网关（1.1.1.1仍作为子网缺省网关被占用），以及1.1.1.15、1.1.1.23、1.1.1.27这样的子网定向广播地址就都可以用来作为主机IP地址使用了。
Super VLAN的实现中，各sub-VLAN间的界线也不再是从前的子网界线了，它们可以根据其各自主机的需求数目在super-VLAN对应子网内灵活的划分地址范围。譬如，原来在分配给VLAN 10的子网1.1.1.0/28中的1.1.1.12～1.1.1.14这3个地址是被闲置浪费掉的。用Super VLAN来实现，就可以把这些地址划分给VLAN11 。如果VLAN 11最终只用了3个地址的情况，那么剩下的地址还可以分配给其他的sub-VLAN。
这样，3个VLAN一共需要16个地址，实际上在这个子网里就刚好分配了16个地址给它们。这16个主机地址加上子网号、子网缺省网关、子网定向广播地址，一共用去了19个IP地址，网段内仍剩余237的地址可以被任意sub-VLAN内的主机使用。

## Slide 19
Super VLAN
通信
Device C
在Super VLAN中，引入super-VLAN和sub-VLAN的概念。这是两种与以往的VLAN不同的VLAN类型。
super-VLAN和通常意义上的VLAN不同，它只建立三层接口，而不包含物理端口。因此，可以把它看作一个逻辑的三层概念——若干sub-VLAN的集合。与一般没有物理端口的VLAN不同的是，它的三层虚接口的UP状态不依赖于其自身物理端口的UP，而是只要它所含sub-VLAN中存在UP状态的物理端口。
sub-VLAN 则只包含物理端口，但不能建立三层VLAN虚接口。它与外部的三层交换是靠super-VLAN的三层虚接口来实现的。
我们可以这样看：每一个普通VLAN都有一个三层逻辑接口和若干物理端口。而Super VLAN把这两部分剥离开来：sub-VLAN只映射若干物理端口，负责保留各自独立的广播域；而用一个super-VLAN来实现所有sub-VLAN共享同一个三层接口的需求，使不同sub-VLAN内的主机可以共用同一个super-VLAN的网关，在super-VLAN对应的子网里分配地址；然后再通过建立super-VLAN和sub-VLAN间的映射关系，把三层逻辑接口和物理端口这两部分有机的结合起来，并用ARP Proxy来实现sub-VLAN间的三层互访，从而在实现普通VLAN的功能的同时，达到节省IP地址的目的。

## Slide 20
Super VLAN
内部通信
Device C
原本在三层交换机上，VLAN间是可以通过走各自不同的上行网关进行三层转发的。但是super-VLAN内的主机使用的是同一个网段的地址，共用同一个上行网关，即使是属于不同的sub-VLAN的主机，由于其地址同属一个子网，设备会认为它们是二层互通的，会做二层转发，而不会送网关进行三层转发。而实际上sub-VLAN间在二层是相互隔离的，这就造成了sub-VLAN间无法通信的局面。与Private VLAN类似，我们通过ARP Proxy来实现sub-VLAN间的互通。
这个与Private VLAN中Secondary Vlan的互通的做法是类似的。

## Slide 21
Super VLAN
内部通信
Device C
SWITCH
A
B
C
PC 1与PC 2的互访：
PC 1要发送报文给PC 2，则将PC 2的IP地址1.1.1.15 和PC 1自己所在网段1.1.1.0 /24 进行比较，由于VLAN 21 和VLAN 22 同属一个super-VLAN所在子网，于是发广播ARP请求PC 2的MAC，而PC 2并不在VLAN 21的广播域内，无法接收到这个ARP。此时，由于我们打开了ARP代理，当PC 1在二层发出的ARP Request在其广播域内没有回应时，网关开始在路由表查找，发现下一跳为直连路由接口，则在该接口发一个广播ARP请求PC 2的MAC地址；得到PC 2的回应后，就把自己的MAC地址MAC 3当作PC 2的MAC地址（实际上是MAC 2 ）回给PC 1。之后，主机A要发给B的报文都发给了交换机，由三层交换机做正常的三层转发。
PC 2到PC 1的过程类似。
VLAN 21
PC1：
1.1.1.2
MAC 1
PC2：
1.1.1.10
MAC 2
网络示意图
VLAN 22
VLAN 2
Subnet: 1.1.1.0/24
GW: 1.1.1.1
MAC 3
和PVLAN的Secondary VLAN间访问很像吧？是不是基本上一摸一样？

## Slide 22
Super VLAN
访问外网
Device C
SWITCH 1
A
B
C
VLAN 21
PC1：
1.1.1.2
MAC 1
PC2：
1.1.1.10
MAC 2
VLAN 22
VLAN 2
Subnet: 1.1.1.0/24
GW: 1.1.1.1
MAC 3
D
E
PC5：
1.1.3.2
MAC 5
VLAN 20：
1.1.3.1/24
VLAN 10：
1.1.2.2/24
VLAN 10：
1.1.2.1/24
SWITCH 2

## Slide 23
Super VLAN
访问外网
Device C
PC 1 访问 PC 5
PC 1 （1.1.1.2/24）要访问PC 5（1.1.3.2/24），因为IP地址不在一个网段，所以PC 1发送ARP Request给自己的网关，请求网关的MAC地址。该ARP报文送到CPU后，CPU查找sub-VLAN和super-VLAN的对应关系，知道应该回应super-VLAN 2 的MAC，并且知道回应报文应该从sub-VLAN 21发送给PC 1。
PC 1学到网关MAC地址后，开始发送目的MAC为MAC 3、目的IP为1.1.3.2的报文。在PORT B收到报文后，检测到目的MAC，知道应该进行三层转发，于是查找路由转发表，发现下一跳地址为1.1.2.2，出接口为VLAN10，出端口为PORT A，把报文发送给SWITCH 2，SWITCH 2根据正常的转发流程把报文发送给主机C。
Device C
PC 5 访问 PC 1
PC 5 回应的报文，在SWITCH 2 上按正常的转发流程到达SWITCH 1，这时SWTICH 1会查找路由表，发现目的地址为PC 1（1.1.1.2）对应的出接口为super-VLAN2，但是super-VLAN2根本没有包含任何端口，那么如何确定报文的出端口呢？
尽管在路由表中1.1.1.2/24网段的出接口为super-VLAN2，但是在ARP表中IP地址1.1.1.2对应的出接口却为sub-VLAN 21。而芯片真正用来构建转发表时所用的出接口应该是ARP表中对应的sub-VLAN接口，这样就可以通过在sub-VLAN下查找目的MAC找到正确的出端口。于是，PC 5的回应报文就能正常到达PC 1了。
千万不要忘了前面Private VLAN的转发过程，MAC地址的学习情况。如果你不能结合前面PVLAN的工作原理，来了解SVLAN的话，你只会一直模糊下去

## Slide 24
Super VLAN
内部通信
Device C
要特别注意，主VLAN即Super-Vlan并不包含物理端口。所以二层交换的时候，永远不会有Super-Vlan出现，都只会有sub-vlan。我们不可能会发现有报文带着Super-Vlan的Tag输出的。切记！！！
那如果我们配置trunk端口时，不是会自动把Super-Vlan加进去了？
链路层会自动将Super Vlan从trunk的VLAN allowed项里就自动过滤。
如果先配好了trunk端口，并设置允许所有VLAN通过，则在此设备上将无法配置Super VLAN。本质原因是有物理端口的VLAN都不能被配置为Super VLAN。

## Slide 25
AP
AP
AP
SR-1
SR-2
CMNET
PTN
S
S
Super VLAN
实际应用
中国移动WLAN项目
客户要求：
（1）两台S设备做AP的网关。并给
AP分配IP地址。
（2）AP数量为4000个左右。
（3）用户数量2-3万人。
（4）平均每3-5个AP组成一个热点，
一个热点用一个VLAN区分。大概
1300个VLAN。
（5）所有设备都是两台 ，形成主备关系。要求所有的三层接口都开启VRRP功能。
（6）IP地址数量有限制。

## Slide 26
Super VLAN
实际应用
中国移动WLAN项目
如何应对？
主要问题：
① S做DHCP Server，目前的DHCP机制需要扩容。
② 1300个VLAN，每个都需要在S上进行VLAN终结，那么我们在S上要
配置1300个SVI口，而且S-1与S-2还要主备，那么就要启用1300
个VRRP组，这个有点吓人，S的性能抗不住。
③ 运营商的IP地址有限，如果开启1300个SVI，势必造成很大浪费。
解决对策：
① 开启Super Vlan功能，将1300个VLAN缩成13个Super Vlan，每一个
Super VLAN下挂100个Sub Vlan。
② 在Super Vlan上开启VRRP功能，这样只需要13组VRRP。
③ DHCP需要支持VRRP的虚地址做网关。

## Slide 27
QinQ
QinQ最初主要是为拓展VLAN的数量空间而产生的，它是在原有的802.1Q报文的基础上又增加一层802.1Q标签实现，使VLAN数量增加到4K*4K，随着城域以太网的发展以及运营商精细化运作的要求，QinQ的双层标签又有了进一步的使用场景，它的内外层标签可以代表不同的信息，如内层标签代表用户，外层标签代表业务，另外，QinQ报文带着两层tag穿越运营商网络，内层tag透明传送，也是一种简单、实用的VPN技术，因此它又可以作为核心MPLS VPN在城域以太网VPN的延伸，最终形成端到端的VPN技术。

## Slide 28
QinQ介绍
QinQ的标准是IEEE802.1ad（IEEE802.1ad的全称是:Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 4: Provider Bridges）该标准是在2006年5月份才形成正式标准的，所以当前我们常见的各厂商实现的QinQ和该标准有较大的不同，但各厂商的实现均大同小异。
QinQ属于L2VPN的一种，即在用户的VLAN Tag外打上一层服务商Tag，然后在服务商网络中，都是根据服务商Tag来转发，到了隧道的出口，剥离掉服务商Tag，然后根据用户的Tag来继续转发。通过简单的打上一个Tag，就实现了透传功能。
对于二层VPN，目前在运营商最流行的就是MPLS L2VPN了。其实一切的VPN都可以通过MPLS来解决，但是MPLS也有一个缺点，不是所有的设备都可以支持MPLS，而且具有MPLS功能的设备，价格也相对较高。而且MPLS是基于三层技术的二层VPN，有自己的信令协议。对于配置人员，维护人员的要求比较高。
而QinQ可以提供一种廉价、简洁的二层VPN解决方案，不需要信令协议的支持，可以通过纯静态配置实现，而且只需要网络边缘设备支持QinQ，内部只需要可以支持802.1Q的设备即可，所以越来越多的小型用户倾向于使用该功能构建自己的VPN网络。

## Slide 29
QinQ优点
QinQ已经无敌了？
小规模，或者靠近接入层，汇聚层，用QinQ确实很便捷，但到了核心网，QinQ基本就无用武之地了。到了核心网就全是高端设备了，全是MPLS在运行。为什么会出现这样的现象？
运营商在通过Ethernet提供Internet接入业务时需要对客户标识，做到精细化管理，而且随着新业务的开展（如VPN），运营商还需要对业务进行细分，以区别提供不同的管道、QoS策略。原有基于802.1Q只有4096个vlan标识不能满足这样的需要，QinQ正好可以扩展这样的标识，同时还可以利用不同的VLAN来区分运营商的服务和不同的客户。利用QinQ提供接入时具用以下的优点：
· 可以解决日益紧缺的公网VLAN ID资源问题；
· 用户可以规划自己的私网VLAN ID，不会导致与公网VLAN ID冲突；
· 提供一种较为简单的二层VPN解决方案；
· 使用户网络具有较高的独立性，在服务提供商升级网络时，用户网络不必更改原有的配置；
· 可以按不同层次的VLAN ID来区分不同的业务；
· QinQ技术上完全可以多层嵌套，没有限制，仅受Ethernet报文长度的限制，具有很好的扩充性。

## Slide 30
QinQ报文有固定的格式，就是在802.1Q的标签之上再打一层802.1Q标签，QinQ报文比正常的802.1Q报文多四个字节。
QinQ报文格式