## Slide 1
新员工以太网及TCP/IP培训
Part6：二/三层转发

## Slide 2
目 录 Contents
二层交换基本原理
支持VLAN的二层交换原理
三层交换基本原理

## Slide 3: 选择二层交换或三层交换
进行三层转发
进行二层转发
是否是路由接口的MAC地址
VLAN属性
帧输入
是
否
Notes: 介绍三层交换机是进行二层交换还是三层交换：
1、相同网段内部的通信，通过二层功能完成互通，当主机与对端主机通信的时候，根据自身的IP地址和子网掩码来确定对方是否在系统网段内，如果判定在相同网段内，则直接通过ARP查找对方的MAC地址，然后把对方的MAC地址填入以太网帧头的目的MAC地址域中；
2、不同网段的主机通信的时候，主机发现对方在不同的网段内，则主机就会自动借助网关来进行通信，主机首先通过ARP来查找设定的网关的MAC地址，然后把网关的MAC地址（而不是对方主机的MAC地址，因为主机认为通信对端不是本地主机）填入以太网帧头的目的MAC地址域中，将报文交给网关即三层交换机进行三层转发。
根据以上规则，三层交换机根据以太网帧的目的MAC地址域的地址来判断是进行二层转发还是三层转发，如果是给某个VLAN指定的路由接口的MAC地址，则进行三层转发，否则在VLAN内部进行二层转发。

## Slide 4: 交换机的工作原理
同一网段的互通
PC2要向PC1发送ping包，发现PC1的IP 地址跟自己在同一个网段，于是不需要向网关发送ARP请求，直接以广播的形式发送ARP请求，ARP请求的目的IP地址为PC1的IP地址
PC1 VLAN 10
10.10.10.1/24
PC2 VLAN10
10.10.10.2/24
SW1
Arp请求
SW1接收到PC2发送的ARP请求，基于源地址的学习，就在Eth2端口学习到PC2的MAC地址与端口的对应关系，由于ARP请求报文属于广播报文，将该ARP请求报文在VLAN10中进行广播；
Arp请求
Arp应答
PC1接收到该ARP请求后，学习到PC2的MAC地址，建立起PC2的ARP表条目，同时，PC1发现ARP请求的IP地址为自己，于是就以单播形式做ARP应答
ARP应答
SW1接收到PC1发送的ARP应答，首先基于源地址的学习，学习PC1的MAC地址与端口的对应关系，同时，查找到PC2的出端口，转发该ARP应答
PC2接收到该ARP应答后，就知道了PC1的MAC地址，开始通信

## Slide 5
二层交换机工作在数据链路层即OSI模型的第二层。
它对数据包的转发是建立在链路层信息——MAC（Media Access Control ）地址基础之上的。
二层交换机不同的端口发送和接收数据独立，各端口属于不同的冲突域。
有效地隔离了网络中物理层冲突域，使得通过它互连的主机（或网络）之间不必再担心流量大小对于数据发送冲突的影响。
二层交换机通常使用称为ASIC（Application Specific Integrated Circuit ）的硬件芯片来实现转发，由于是硬件转发，其转发性能非常高。
二层转发技术的知识点包含：MAC地址，二层交换基本原理，VLAN，IVL&SVL地址学习方式。
交换机
二层交换基本原理

## Slide 6
ASIC--Application Specific Integrated Circuit
L2FDB—Layer 2 forwarding database
二层交换基本原理—二层交换引擎

## Slide 7
二层交换基本原理
二层交换机通过解析和学习以太网帧的源MAC来维护MAC地址与端口的对应关系（保存MAC与端口对应关系的表称为地址转发表即MAC表），通过其目的MAC来查找MAC表决定向哪个端口转发，基本流程如下：
二层交换机收到以太网帧，将其源MAC与接收端口的对应关系写入MAC表，作为以后的二层转发依据。如果MAC表中已有相同表项，那么就刷新该表项的老化时间。MAC表表项采取一定的老化更新机制，老化时间内未得到刷新的表项将被删除掉；
根据以太网帧的目的MAC去查找MAC表，如果没有找到匹配表项，那么向所有端口转发（接收端口除外）；如果目的MAC是广播地址，那么向所有端口转发（接收端口除外）；如果能够找到匹配表项，则向表项所示的对应端口转发，但是如果表项所示端口与收到以太网帧的端口相同，则丢弃该帧。
从上述流程可以看出，二层交换通过维护MAC表以及根据目的MAC查表转发，有效的利用了网络带宽，改善了网络性能。
二层交换基本原理

## Slide 8
MAC地址 | 对应端口
MAC A | PORT 1
MAC B | PORT 2
MAC C | PORT 3
二层交换示例
PORT 1
PORT 2
PORT 3
MAC C
Type
MAC A
Payload
PC A [MAC A]
PC B [MAC B]
PC C [MAC C]
MAC C
Type
MAC A
Payload
二层交换基本原理

## Slide 9
二层交换机的MAC地址老化和刷新直接由硬件ASIC芯片来完成，这里介绍一下其通常采用的机制：以Broadcom 5652x交换芯片为例子。
在芯片中储存的每一个动态添加的MAC地址表项都有一个 1 bit 长度的老化标志（hit位），同时芯片有一个老化定时器用于控制地址老化；
对于新学习到的MAC地址表项，其老化标志位置1；对于已经学习到的MAC表项，如果后续有报文的源MAC与表项相同，那么将其老化标志位刷新为1；
每当芯片的老化定时器超时后，将MAC地址表中老化标志位等于1的项目，修改其老化标志位等于0；对于MAC地址表中老化标志位等于0的项目，直接删除。
在这样的老化更新机制下，MAC地址的实际老化时间并不是精确的，而是一个范围：1～2倍的老化定时器时间。
（这个要注意，设备的配置指南好像没有说明这点，有可能造成用户误解。）
MAC老化机制
二层交换基本原理

## Slide 10
支持VLAN的二层交换机
二层交换机虽然能够隔离冲突域，但是它并不能有效的划分广播域。
因为从前面介绍的二层交换机转发流程可以看出，广播报文以及目的MAC查找失败的报文会向所有端口转发，当网络中的主机数量增多时，这种情况会消耗大量的网络带宽，并且在安全性方面也带来一系列问题。
当然，通过路由器来隔离广播域是一个办法，但是由于路由器的高成本以及转发性能低的特点使得这一方法应用有限。基于这些情况，二层交换中出现了VLAN技术。
我们都知道，位于协议第2层的交换机虽然能隔离冲突域，提高每一个端口的性能，但并不能隔离广播域，不能进行子网划分，不能层次化规划网络，更无法形成网络的管理策略，因为这些功能全都属于网络的第三层———网络层。因此，如果只用交换机来构造一个大型计算机网络，将会形成一个巨大的广播域，结果是，网络的性能反而降低以至无法工作，网络的管理束手无策。一般来说，广播域越小越好，一般不应超过200个站点。那么，如何在一个交换网络中划分广播域呢？交换机借鉴了路由结构中子网的思路，得出了虚网的概念，即通过对网络中的IP地址或MAC地址或交换端口进行划分，使之分属于不同的部分，每一个部分形成一个虚拟的局域网络，共享一个单独的广播域。这样就可以把一个大型交换网络划分为许多个独立的广播域，即VLAN。
支持VLAN的二层交换原理

## Slide 11
支持VLAN的二层交换原理—二层交换引擎

## Slide 12
IVL： Independent VLAN Learning；
SVL： Shared VLAN Learning；
MAC1 VLAN1 PORT1
MAC2 VLAN1 PORT2
MAC2 VLAN2 PORT3
MAC3 VLAN3 PORT3
MAC1 VLAN1 PORT1
MAC2 VLAN2 PORT2
MAC3 VLAN3 PORT3
IVL
SVL
支持VLAN的二层交换原理—地址学习方式

## Slide 13
SVL
SVL（Shared VLAN Learning）方式的二层交换机在学习MAC地址并建立MAC地址表的过程中并不附加VLAN ID，或者说它的MAC地址表是为所有VLAN共享使用的。
后来随着交换机的发展，又变成多个VLAN共用一个FID。比如：VLAN 1-5在MAC表中FID都是1. VLAN 50-500在MAC表中FID为2。
在这里，我们只学习早期SVL的工作方式，即MAC地址表中不附加VLAN ID。先不考虑FID，因为后面的FID + MAC方式，本质都是大同小异。可以自己理解。
SVL方式，在MAC它的二层转发基本流程如下：
（1） 根据接收到的以太网帧的源MAC信息添加或刷新MAC地址表项；
（2） 根据目的MAC信息查找MAC地址表，如果没有找到匹配项，那么在报文对应的VLAN内广播；
（3） 如果找到匹配项，但是表项对应的端口并不属于报文对应的VLAN，那么丢弃该帧；
（4） 如果找到匹配项，且表项对应的端口属于报文对应的VLAN，那么将报文转发到该端口，
但是如果表项对应端口与收到以太网帧的端口相同，则丢弃该帧。
这种类型的二层交换机转发与普通二层交换机转发基本相同，只是多了转发过程中的VLAN检查。
这样的交换机可能遇到下述问题：
位于不同VLAN的主机（或网络设备）具有相同的MAC地址，由于SVL交换机所有VLAN共享一个MAC表，这样对应的MAC表项中端口就会不断的变化，而且两个VLAN的报文转发也会受到影响，请见下页具体分析。
支持VLAN的二层交换原理

## Slide 14
MAC地址 | 对应端口
MAC A | PORT 1
MAC B | PORT 3
MAC D | PORT 4
SVL
VLAN 60的PC A发送给PC B的报文由于MAC地址表查找结果为PORT 3，但PORT 3属于VLAN 50与PC A所在的VLAN 60不符而被丢弃了；同理，当MAC B学习到PORT 2时，VLAN 50的PC D和PC C之间的通信就会出现问题。这样，虽然不同的主机被隔离在了不同的冲突域和广播域中，但是MAC地址却可能导致不同VLAN的通信相互影响。
在实际应用中，SVL方式的二层交换机已经比较少见了。
VLAN 50
VLAN 60
PC A
MAC A
PC B
MAC B
PC D
MAC D
PC C
MAC B
PORT 4
PORT 3
PORT 2
PORT 1
MAC B
VLAN 60
MAC A
SVL-枯木又逢春
随着MPLS应用的不断扩大，SVL方式在VPLS应用中又逐渐找到了用武之地。
支持VLAN的二层交换原理

## Slide 15
IVL
IVL（Independent VLAN Learning）方式的交换机在学习MAC地址并建立MAC地址表的过程中同时附加VLAN ID，同一个MAC地址可以出现在不同的VLAN中，这样的方式也可以理解为每个VLAN都有自己独立的MAC地址表。
IVL的二层转发基本流程如下：
（1） 根据接收到的以太网帧的 源MAC＋VLAN-ID 信息添加或刷新MAC地址表项；
（2） 根据 目的MAC＋VLAN-ID 查找MAC地址表项，如果没有找到匹配项，
那么在VLAN-ID对应的VLAN内广播；
（3） 如果能够找到匹配表项，则向表项所示的对应端口转发，
但是如果表项所示端口与收到以太网帧的端口相同，则丢弃该帧。
IVL方式的二层交换机转发流程更加清晰，VLAN之间不会互相影响，目前实际应用中的二层交换机大多采用这种方式。 SVL方式交换机上可能遇到的转发问题，在IVL交换机中得以解决。
支持VLAN的二层交换原理

## Slide 16
VLAN间通信

## Slide 17
VLAN间通信

## Slide 18
早期的网络中一般使用二层交换机来搭建局域网，而不同局域网之间的网络互通由路由器来完成。那时的网络流量，局域网内部的流量占了绝大部分，而网络间的通信访问量比较少，使用少量路由器已经足够应付了。
但是，随着数据通信网络范围的不断扩大，网络业务的不断丰富，网络间互访的需求越来越大，而路由器由于自身成本高、转发性能低、端口数量少等特点无法很好的满足网络发展的需求。我们知道，路由器主要是通过IP转发（三层转发）来实现不同网络间的互连，后面，随着技术的发展，交换机转发高性能的特点融入到了三层转发中，就出现了三层交换机，一种实现了高速三层转发的设备。大多数三层交换机采用ASIC硬件芯片来完成转发，ASIC芯片内部集成了IP三层转发的功能，包括检查IP报文头、修改存活时间（TTL）参数、重新计算IP头校验和、IP包的数据链路封装等等。目前三层交换机的基本组网如下图所示：
三层交换机
二层交换机
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
三层交换原理

## Slide 19
三层转发必备入门知识：
不同网络的主机之间如何互访？
（1） 源主机在发起通信之前，将自己的IP与目的主机的IP进行比较，如果两者位于同一网段（用网络掩码计算后具有相同的网络号），那么源主机直接向目的主机发送ARP请求，在收到目的主机的ARP应答后获得对方的物理层（MAC）地址，然后用对方MAC作为报文的目的MAC进行报文发送。位于同一VLAN（网段）中的主机互访时属于这种情况，这时用于互连的交换机作二层交换转发；
（2） 当源主机判断目的主机与自己位于不同网段时，它会通过网关（Gateway）来递交报文，即发送ARP请求来获取网关IP地址对应的MAC，在得到网关的ARP应答后，用网关MAC作为报文的目的MAC进行报文发送。注意，发送报文的源IP是源主机的IP，目的IP仍然是目的主机的IP。位于不同VLAN（网段）中的主机互访时属于这种情况，这时用于互连的交换机作三层交换转发。

## Slide 20
三层转发，你还需要了解的入门知识：
对于三层交换机而言，有CPU和ASIC芯片，那到底是靠CPU来转发三层报文还是靠ASIC芯片来转发呢？这个问题在平时也经常困扰一些三层学习入门者。
（1） 我们必须明白所有的软件代码都是在CPU上跑的，千万不要认为SSP的代码是在ASIC
芯片上执行的。切记。SSP（交换机底层驱动）只是起到设置ASIC硬件表项的作用。
ASIC设置完三层转发表项后，从三层端口接收到的报文就可以在ASIC芯片执行三层
转发了。
（2） CPU：用于转发的控制，主要维护一些软件表项（包括软件路由表、软件ARP表等
等），并根据软件表项的转发信息来配置ASIC的硬件三层转发表。当然，CPU本身也
可以完成软件三层转发。从三层交换机的结构和各部分作用可以看出，真正决定高
速交换转发的是ASIC中的二三层硬件表项，而ASIC的硬件表项来源于CPU维护的软件
表项。
（3） 从前页的三层转发基本入门知识可以看出，配置好三层接口与IP地址后，这个时候
交换机可能还没有学习到某个指定IP地址的出口信息，这个时候，协议层是不会通
告SSP去设置ASIC表项的。这个时候，如果接收到对应的三层报文，在ASIC芯片上肯
定查找不到出口。而查找失败的报文，通常都是送CPU处理。
（4） CPU收到报文后，按照前面说的，发出ARP等操作，最后完成报文转发，然后将对应
的出口信息通告给SSP，SSP将信息设置到ASIC芯片上。设置完ASIC芯片后，三层报
文就能在硬件上直接进行三层转发，就不会送CPU了。

## Slide 21: 三层交换引擎
Notes: 1/ 每一个VLAN对应一个IP网段，在二层上，VLAN之间是隔离的。这一点跟二层交换机中的交换引擎的功能是一模一样的。
2/ 不同的IP网段之间的访问要跨越VLAN，要使用三层转发引擎提供的VLAN间路由功能（相当于路由器）
3/ 在使用二层交换机和路由器的组网中，每个需要与其它IP网段（VLAN）通信的IP网段（VLAN）都需要使用一个路由器接口做网关。
4/ 三层交换机的应用也同样符合IP的组网模型，三层转发引擎就相当于传统组网中的路由器的功能，当需要与其他 VLAN通信的时候也要为之在三层交换引擎上分配一个路由接口，用来做VLAN的网关
5/ 在三层交换机上的这个路由接口是在三层转发引擎和二层转发引擎上的，是通过配置转发芯片来实现的，与路由器的接口不同，这个接口不是直观可见的
6/ 在VLAN指定路由接口的操作实际上就是为VLAN指定一个IP地址、子网掩码和MAC地址，MAC地址是由设备制造过程中分配的，在配置过程中由交换机自动配置。

## Slide 22: IP网络规则
主机IP/掩码/目的主机IP确定目的主机是否在本地网络内
ARP请求目的主机MAC
ARP查找设定网关MAC
网关MAC填入以太网帧
三层交换完成通信
目的MAC填入以太网帧
二层交换完成通信
在本地网络内
不在本地网络内
Notes:   1/ 相同网段内部的通信，通过二层功能完成互通，当主机与对端主机通信的时候，根据自身的IP地址和子网掩码来确定对方是否在系统网段内，如果判定在相同网段内，则直接通过ARP查找对方的MAC地址，然后把对方的MAC地址填入以太网帧头的目的MAC地址域
  2/ 不同网段的主机通信的时候，主机发现对方在不同的网段内，则主机就会自动借助网关来进行通信，主机首先通过ARP来查找设定的网关的MAC地址，然后把网关的MAC地址（而不是对方主机的MAC地址，因为主机认为通信对端不是本地主机）填入以太网帧头的目的MAC地址域

## Slide 23: 三层交换机选择二层或三层交换
目的MAC是否为三层接口MAC
三层交换
VLAN间转发
是
否
检查VLAN属性
以太网帧输入
二层交换
VLAN内转发
Notes:   交换机根据以太网帧的目的MAC地址域的地址来判断是进行二层转发还是三层转发，如果是给某个VLAN指定的路由接口的MAC地址，则进行三层转发，否则在VLAN内部进行二层转发。

## Slide 24: 路由器选路---最长匹配
根据报文的目的地址，与路由项进行匹配操作；
匹配的动作是用报文目的地址与路由项的子网掩码进行“与”；如图 目的IP10.111.1.88和各表项子网掩码“与”的结果如下
  10.111.1.88 & 255.255.0.0 ＝ 10.111.0.0
  10.111.1.88 & 255.255.255.0 ＝ 10.111.1.0
  10.111.1.88 & 255.255.0.0 ＝ 10.111.0.0
如果“与”的结果和路由项中网络地址相同，则认为路由匹配
所有匹配项中子网掩码位数最长的为最佳匹配项，报文据此进行转发（从该表项对应接口发送）
如果找不到匹配项，则根据缺省路由0.0.0.0/0进行转发
如果没有缺省路由则报文被丢弃
路由表和FIB表

## Slide 25: 交换机选路
交换机的报文选路转发通过ASIC硬件进行，效率大大超过路由器；
交换机除了支持最长匹配转发外（和路由器相同），还支持精确匹配转发
L3FDB表是三层交换机转发的基础

## Slide 26: 三层交换机转发---精确匹配（流转发）
支持精确匹配转发的L3FDB是类似于二层交换机MAC地址表的Cache；
交换机根据报文的目的IP在L3FDB表中进行查找；
对于能够在此“Cache”命中的报文，则直接根据表项的端口信息进行转发；
不能在“Cache”命中的报文将被送到CPU进行软件路由，路由的原理和路由器完全相同的最长地址匹配；
软件路由后将把该目的IP添加到L3FDB表中；
如果表项长期不被刷新则会被老化掉；
因此，通过多次地址学习就可以把表项逐一加进来，这样后续的流量就可以直接Cache命中，不需要软件路由。这就是三层交换机所谓的“一次路由，多次交换”。

## Slide 27: 三层交换机转发---最长匹配（逐包转发）
最长匹配转发也依赖于L3FDB；
L3FDB转发项通过FIB表项下发建立起来；
对于能够在此“Cache”命中的报文，则直接进行转发。”Cache”方式采用最长匹配算法；
不能在“Cache”命中的报文将被转发到CPU进行软件路由，路由的原理和路由器完全相同的最长地址匹配。

## Slide 28
逐包转发引擎保护设备本身
逐包转发
流转发
流转发模式无法适应网络的动荡，更严重的是在“冲击波”等网络蠕虫病毒发作时可能会使全网陷于瘫痪！
逐包转发模式即使在加载大量路由、网络路由频繁波动、网络蠕虫极其严重的情况下，仍然保证IP报文的线速转发，因而可以保障正常业务的运行。
Notes: 精确匹配：
目的地址与IP地址表的表项进行精确匹配
IP地址表中的表项是一种类似于Cache的表，操作方式很象二层交换机
地址表项通过学习的方法建立起来
如果表项长期不被刷新则会被老化掉
对于能够在此“Cache”命中的报文则进行转发
不能在“Cache”命中的报文将被转发到CPU进行软件路由，路由的原理和路由器完全相同的最长地址匹配
然后通过地址学习把表项加进来，这样后续的流量就可以在Cache中命中了。所谓“一次路由，多次交换”
最长匹配：
目的地址与路由表进行匹配操作
目的地址与路由项的子网掩码进行”与“操作
10.110.1.88 & 255.255.0.0 ＝ 10.110.0.0
10.110.1.88 & 255.255.255.0 ＝ 10.110.1.0
10.110.1.88 & 255.255.0.0 ＝ 10.110.0.0
如果“与”的结果跟网络地址相同，则认为路由匹配
所有匹配项中子网掩码位数最长的为最佳匹配项，据此进行转发
如果找不到匹配项则转发到0.0.0.0 的确省路由
如果没有确省路由则丢弃
这种路由叫做最长匹配（longest-prefix match)

## Slide 29: 路由器选路---最长匹配
根据报文的目的地址，与路由项进行匹配操作；
匹配的动作是用报文目的地址与路由项的子网掩码进行“与”；如图 目的IP10.111.1.88和各表项子网掩码“与”的结果如下
  10.111.1.88 & 255.255.0.0 ＝ 10.111.0.0
  10.111.1.88 & 255.255.255.0 ＝ 10.111.1.0
  10.111.1.88 & 255.255.0.0 ＝ 10.111.0.0
如果“与”的结果和路由项中网络地址相同，则认为路由匹配
所有匹配项中子网掩码位数最长的为最佳匹配项，报文据此进行转发（从该表项对应接口发送）
如果找不到匹配项，则根据缺省路由0.0.0.0/0进行转发
如果没有缺省路由则报文被丢弃
路由表和FIB表

## Slide 30
三层交换基本原理详细介绍
PC A
MAC A
IP: 1.1.1.2
GW: 1.1.1.1
在以往的L3培训课程中，都会以一台设备 ping 另一台设备来讲解L3转发流程。
在本次培训中，也以PC A ping PC B 来讲解三层转发流程。
我们知道，三层转发的组网大概可以抽象成两种。
一种是PC A发出的报文通过一台交换机就到达PC B。
另一种是PC A发出的报文需要通过一台以上的交换机转发才能到达PC B。
组网1： PC A与PC B连接在同一台三层交换机上
PC B
MAC B
IP: 2.1.1.2
GW: 2.1.1.1
L3_SW
MAC S
VLAN 2
1.1.1.1
2.1.1.1
VLAN 3
MAC S
SIP: 1.1.1.2
MAC A
DIP: 2.1.1.2
MAC B
SIP: 1.1.1.2
MAC S
DIP: 2.1.1.2

## Slide 31
PC A ping PC B流程（组网1第一部分）：
1. PC A首先检查出目的IP地址2.1.1.2（PC B）与自己不在同一网段，
因此它发出请求网关地址1.1.1.1对应MAC的ARP请求；
2. L3_SW收到PC A的ARP请求后，检查请求报文发现被请求IP是自己的三层接口IP，
因此发送ARP应答并将自己的三层接口MAC（MAC S）包含在其中。
同时它还会把PC A的IP地址与MAC地址对应（1.1.1.2<==>MAC A）关系记录到
自己的ARP表项中去（因为ARP请求报文中包含了发送者的IP和MAC）；
3. PC A得到网关（L3_SW）的ARP应答后，组装ICMP请求报文并发送，
报文的目的MAC＝MAC S、源MAC＝MAC A、源IP＝1.1.1.2、目的IP＝2.1.1.2；
4. L3_SW收到报文后，首先根据报文的源MAC+VID（即VLAN ID）更新MAC地址表。
然后，根据报文的目的MAC＋VID查找MAC地址表，发现匹配了自己三层接口MAC的表项。
这里说明一下，三层交换机为VLAN配置三层接口IP后，会在交换芯片的MAC地址表中添
加三层接口MAC＋VID的表项，并且为表项的三层转发标志置位。当报文的目的MAC匹配
这样的表项以后，说明需要作三层转发，于是继续查找交换芯片的三层表项；
5. 交换芯片根据报文的目的IP去查找其三层表项，由于之前未建立任何表项，
因此查找失败，于是将报文送到CPU去进行软件处理；

## Slide 32
PC A ping PC B流程（组网1第二部分）：
6. CPU根据报文的目的IP去查找其软件路由表，发现匹配了一个直连网段（PC B对应的网
段），于是继续查找其软件ARP表，仍然查找失败。然后L3_SW会在目的网段对应的VLAN
3的所有端口发送请求地址2.1.1.2对应MAC的ARP请求；
7. PC B收到L3_SW发送的ARP请求后，检查发现被请求IP是自己的IP，因此发送ARP应答并
将自己的MAC（MAC B）包含在其中。同时，将L3_SW的IP与MAC的对应关系
（2.1.1.1<==>MAC S）记录到自己的ARP表中去；
8. L3_SW收到PC B的ARP应答后，将其IP和MAC对应关系（2.1.1.2<==>MAC B）记录到自己
的ARP表中去，并将PC A的ICMP请求报文发送给PC B，报文的目的MAC修改为PC B的MAC
（MAC B），源MAC修改为自己的MAC（MAC S）。同时，在交换芯片的三层表项中根据刚
得到的三层转发信息添加表项（内容包括IP、MAC、出口VLAN、出端口），这样后续的
PC A发往PC B的报文就可以通过该硬件三层表项直接转发了；
9. PC B收到L3_SW转发过来的ICMP请求报文以后，回应ICMP应答给PC A。ICMP应答报文的
转发过程与前面类似，只是由于L3_SW在之前已经得到PC A的IP和MAC对应关系了，也同
时在交换芯片中添加了相关三层表项，因此这个报文直接由交换芯片硬件转发给PC A；
10. 这样，后续的往返报文都经过查MAC表=>查三层转发表的过程由交换芯片直接进行硬件
转发了。

## Slide 33
PC A
MAC A
IP: 1.1.1.2
GW: 1.1.1.1
组网2： PC A与PC B通过多台三层交换机相连
PC B
MAC B
IP: 2.1.1.2
GW: 2.1.1.1
L3_SW2
MAC S2
VLAN 2
1.1.1.1
2.1.1.1
VLAN 3
MAC S1
SIP: 1.1.1.2
MAC A
DIP: 2.1.1.2
MAC B
SIP: 1.1.1.2
MAC S2
DIP: 2.1.1.2
L3_SW1
MAC S1
3.1.1.1
3.1.1.2
VLAN 4
MAC S2
SIP: 1.1.1.2
MAC S1
DIP: 2.1.1.2
为了描述简洁，我们假设L3_SW1上配置了静态路由：ip route 2.1.1.0 255.255.255.0 3.1.1.2；L3_SW2上配置了静态路由：ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 3.1.1.1。

## Slide 34
PC A ping PC B流程（组网2第一部分）：
1. PC A首先检查出目的IP地址2.1.1.2（PC B）与自己不在同一网段，因此它通过ARP解
析得到网关地址1.1.1.1对应的MAC（MAC S1）。然后，PC A组装ICMP请求报文并发送，
报文的目的MAC＝MAC S1、源MAC＝MAC A、源IP＝1.1.1.2、目的IP＝2.1.1.2；
2. L3_SW1收到报文后，首先根据报文的源MAC+VID更新MAC地址表。然后，根据报文的目
的MAC＋VID查找MAC地址表，发现匹配了自己三层接口MAC的表项，于是继续查找芯片
的三层转发表；
3. 由于之前未建立任何表项，因此三层转发表查找失败，于是将报文送到CPU去进行软件
处理；
4. CPU根据报文的目的IP去查找其软件路由表，发现匹配路由2.1.1.0/24，其下一跳IP地
址为3.1.1.2，于是继续查找3.1.1.2是否有对应的ARP，仍然查找失败。然后L3_SW1在
下一跳地址3.1.1.2对应的VLAN 4内发起ARP请求，并得到L3_SW2的回应，从而得到IP
和MAC对应关系（3.1.1.2<==>MAC S2）；

## Slide 35
PC A ping PC B流程（组网2第二部分）：
5. L3_SW1将PC A发出的ICMP请求报文转发给L3_SW2，报文的目的MAC修改为L3_SW2的MAC
（MAC S2），源MAC修改为自己的MAC（MAC S1）。同时，将刚刚用到的转发信息添加到
交换芯片的三层转发表中去，包括匹配的网段2.1.1.0/24、下一跳地址的MAC（MAC
S2）、出口VLAN、出端口。这样，后续发往2.1.1.2的报文就可以直接通过交换芯片硬
件转发了；
6. L3_SW2收到报文后，与组网1中的处理类似，经过查MAC表=>查三层转发表=>送CPU=>匹
配直连路由=>ARP解析=>转发报文同时添加硬件表项的过程，将报文转发给PC B，此时
报文的目的MAC修改为PC B的MAC（MAC B），源MAC修改为L3_SW2的MAC（MAC
S2）。这样后续发往2.1.1.2的报文就直接由交换芯片硬件转发了；
7. PC B收到来自PC A的ICMP请求报文后进行ICMP应答。由于在ICMP请求报文转发的过程
中，每个网段的两端节点都已经通过ARP解析得到了对方的IP和MAC对应关系，因此应
答报文的转发完全由交换芯片完成（查MAC表=>查三层转发表=>发送）；
8. 这样，后续的往返报文都经过查MAC表=>查三层转发表的过程由交换芯片直接进行硬件
转发了。

## Slide 36
SW1接收到该ICMP报文后，基于源地址的学习，查找目的MAC，进行转发
PC1
10.10.10.1/24
PC2
10.10.10.2/24
SW1
R1
10.10.10.3/24
不同网段的通信
Eth1
Eth2
以PC1 ping PC3为例
PC1 要向PC3发送ping包，发现PC3的IP地址与自己不在同一个网段，于是PC1就向网关发送ARP请求，以广播的形式发送，ARP请求的源为自己本身，目的地址为网关
SW1收到PC1的ARP请求，基于源地址的学习和目的地址的转发，以广播的形式转发ARP请求
ARP请求
R1收到该ARP请求，发现目的IP为自己，于是就以单播的形式进行ARP应答
ARP应答
SW1接收到该ARP应答，基于源地址的学习与目的地址的转发
ARP应答
PC1接收到ARP应答后，就学习到网关的MAC地址，这是，PC1就开始向PC3发送ICMP报文，源IP、源MAC为自己本身，目的MAC为网关的MAC，目的IP为PC3的IP地址
ICMP报文
ICMP报文
网关R1接收到该ICMP报文后，就查找到PC3（10.10.20.2）的路由表，发现出接口为Eth2 ；查找ARP表，若没有发现端口对应的MAC地址，这时，R1发送ARP请求报文，请求PC3的MAC地址，该请求报文为广播报文
ARP请求
ARP请求
SW2接收到ARP请求报文，基于源地址的学习和目的地址的转发
PC3收到ARP请求，基于源地址的学习，同时发现请求的IP地址为自己本身，以单播形式做ARP应答
ARP应答
SW2接收到ARP应答报文，基于源地址的学习和目的地址的转发
ARP应答
R1接收到ARP应答后，获取到PC3的MAC地址，于是，R1将PC3MAC地址填入ICMP报文中，将ICMP报文转发给PC3
ICMP报文
SW2接收到ICMP报文后基于源地址学习，根据目的MAC转发给PC3
ICMP报文
PC3接收到ICMP报文，开始通信
PC3
10.10.20.2/24
ARP请求
SW2
10.10.20.1/24

## Slide 37
IP地址的精确匹配与最长匹配
精确匹配即目的IP地址与路由的地址信息必须完全吻合，而最长匹配则是选择所有包含了目的地址的路由中掩码最长的一条。
早期的交换机都采用精确匹配，这样只要一有攻击或者用户数量一多，硬件表项就不够用了，报文就都走CPU转发，性能就降下来了。
目前大多数的三层交换机均能够同时支持精确匹配表项和最长匹配表项，一般来说精确匹配表项对应于软件中的ARP表，最长匹配表项对应于软件中的直连路由和非直连路由。

## Slide 38
支持最长匹配的交换机对于路由的处理方式
这种类型的三层交换机，一般在软件路由表建立时就将路由信息添加到硬件三层表中去，包括直连路由和非直连路由。
对于直连路由，对应的硬件三层表项的“to CPU”标志位始终置1，报文的目的IP匹配这样的表项以后被送往CPU处理，CPU软件会在直连网段发送ARP请求，并将获取的ARP信息作为主机路由添加到硬件表项中（主机路由对应的“to CPU”标志位置0），这样后续的同样目的IP的报文就直接通过新添的硬件表项转发了；
对于非直连路由，当下一跳地址的对应ARP信息还未获得时，对应的硬件三层表项的“to CPU”标志位置1，报文的目的IP匹配这样的表项以后被送往CPU处理，CPU软件会在下一跳地址对应的直连网段发送ARP请求，并使用获取的ARP信息中的下一跳MAC、出口VLAN等信息更新对应的硬件三层表项，然后将其“to CPU”标志位置0，这样后续的目的IP匹配该非直连路由的报文就能够直接通过修改后的硬件表项转发了。

## Slide 39
三层表项的出口信息
硬件三层表项由目的IP（或网段）、目的IP（或下一跳IP）对应MAC、出口VLAN、出端口组成，采用这样表项的三层交换芯片一般直接通过查找三层转发表项就能够完成转发。这种处理机制流程简单、转发效率高，但是也使得CPU软件对硬件表项的配置控制比较复杂，因为每当IP地址对应的MAC和物理端口出现变化，就必须对三层转发表项进行更新。
在交换机上二层信息变化的可能性是比较大的，特别是交换机支持链路聚合、生成树等冗余机制，所以在某些应用环境中CPU不得不经常的对三层转发表进行更新，一旦更新出现问题（特别是出端口错误）必然对转发造成严重的不利影响。
不过，并不是所有三层交换机的硬件三层表项都带有出端口信息，部分交换芯片使用的硬件表项只包括目的IP（或网段）、目的IP（或下一跳IP）对应MAC、出口VLAN，从转发流程上来说有以下变化：根据报文的目的IP查找三层转发表后，只得到了目的IP（或下一跳IP）对应的MAC和出口VLAN；然后继续根据MAC+VID去查找MAC地址表，并最终获得出端口信息，如果查找MAC表失败的话会在出口VLAN进行广播。这样的处理机制虽然增加了芯片处理复杂度，但是流程更加清晰合理，CPU的处理也更加简单，因为物理出口的变化只需要反映在MAC地址表中就可以了，硬件三层表项无需频繁更新。
目前Broadcom芯片并不支持第二种方式，Marvell芯片支持。