## Slide 1
新员工以太网及TCP/IP培训
Part6：TCP/IP

## Slide 2
目 录 Contents
网络模型
TCP/IP协议族
物理层
数据链路层
网络层
传输层
应用层

## Slide 3
TCP/IP
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
1
2
3
4
5
6
7
应
用
层
传输层
网络层
网络访问层
OSI参考模型
TCP/IP模型
网络模型—1.ISO、TCP/IP模型
Notes: 在一个网络中，各个厂商的各种网络设备、包括主机、服务器等其他终端之所以能够相互通信，协同工作，是因为所有设备都遵从相同的行为规则，这些行为规则的集合就构成了通信模型
两种主要的通信模型是国际标准化组织（ISO）制定的OSI参考模型和美国国防部制定的TCP/IP协议模型。
OSI和TCPIP模型最主要的特点就是都使用了分层设计，也就是把网络要完成的功能划分到若干个相互关联和依赖的层中。其中OSI模型分为七层，从下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层，
TCPIP模型相对简洁，分为四层，对应OSI模型物理层和数据链路层的是网络访问层，然后是网络层和传输层，对应OSI模型中会话层、表示层、应用层的是应用层。

## Slide 4
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
提供应用程序与网络的接口
HTTP、FTP、SMTP、DNS、……
建立端到端连接
TCP、UDP
寻址和路由选择
IP（ICMP、ARP）
物理介质访问
Ethernet、PPP、HDLC、Frame Relay……
定义接口与线缆
双绞线、光纤、RJ-45、V24 V35 G.703
每层通过协议完成各自特定的功能
上层依赖下层提供服务
网络模型—2.TCP/IP
Notes: OSI模型只是一个参考模型，一般只是用作开发指南，实际上整个数据通信网络是建立在TCPIP协议模型之上的。
为了表述方便,把TCPIP模型中的网络访问层细分为物理层和数据链路层。
在TCPIP模型中，每一层都定义了一些网络功能，这些功能是由特定的协议实现的。
功能由协议完成，意味着一个特定的功能总是由某个协议完成的，甚至可能是由多个相互关联的协议配合完成的。在网络中部署配置某个协议，就是要实现一个特定的目的。
如果需要的某个功能没有得到正常实现，就要考虑，是不是对应的这个协议出了问题，是没有按照协议规定正常发送、接收数据包呢，还是数据包的格式不正确。我们学习协议，总是先关注这个协议的作用是什么，用在什么地方解决什么问题，协议包如何发送和接收，接收后如何处理，会产生什么结果。正常运作需要什么条件

## Slide 5
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
Segement
Packet
Frame
BIT
Data
相同层相同协议之间交换协议报文
网络模型—3.对等通信
Notes: 数据通信是由发送方、中间网络设备、接收方共同完成的。
发送方由上而下逐层产生的数据，最终在物理层变成可以在介质上传输的信号，通过网络设备的传输，接收方接收后有一个由下而上逐层上交数据的过程。
这个过程是在发送方、网络设备、接收方的相同层的相同协议之间发生的，把相同层相同协议之间协议包的交互叫做对等通信。
每层产生的协议报文有各自的名称，比如传输层叫做段、网络层叫包，数据链路层叫帧，物理层叫比特

## Slide 6
数据
数据
数据
网络层报头
0101110101001000010
传输层
数据链路层
物理层
网络层
应用层
应用层
  传输层报头
  传输层报头
数据
网络层报头
  传输层报头
数据链路层报头
发送方由上而下逐层添加协议头部
应用层报头
数据
网络模型—4.报文封装
Notes: 源主机在发送数据之前，沿协议栈自上而下传递应用程序产生的信息。在传递的过程中，每层的协议都会把上层信息加上本协议的头部，组成一个协议数据单元—PDU,把这个加协议头部的动作叫做封装。
这个封装的动作是由上而下逐层进行的，也就是说每一层都会把上层的协议包看成一个数据，加上本协议的头部，然后再交给下一层去处理

## Slide 7
数据
数据
数据
网络层报头
0101110101001000010
传输层
数据链路层
物理层
网络层
应用层
应用层
  传输层报头
  传输层报头
数据
网络层报头
  传输层报头
数据链路层报头
接收方由下而上逐层去除协议头部
应用层报头
数据
网络模型—5.报文拆封
Notes: 相对于发送方，接收方对数据的处理有一个相反的过程。
接收方从物理层收到一系列的比特流后，数据链路层按照协议的规则理解为帧，读取数据链路层头部的地址信息和控制信息，如果目标地址是自己能够接收的，就会按照控制信息的规定把头部信息剥离，把剥离后的数据部分传递给网络层，把这个剥离协议头部的过程叫做拆封。
对接收方来说，拆封这个动作是由下而上逐层进行的，每层收到下层的数据后，都会读取本协议的头部信息，并把头部信息剥离后交给上层处理。

## Slide 8
应用层
网络层
数据链路层
物理层
传输层
中继器 HUB
二层交换机
三层交换机、路由器
防火墙
网络设备对数据的处理基于它所处的层次
网络模型—6.网络设备

## Slide 9
地址用于标识设备或接口，不同的协议有不同的寻址机制
  物理层地址 时隙 信道
  数据链路层地址 MAC地址 DLCI VPI/VCI
  网络层地址 IP地址
  传输层地址 端口号
  应用层地址 主机名 URL
地址解析协议
  ARP 建立IP和MAC地址的映射
  DNS 建立域名和IP地址的映射
  WINS 建立主机名和IP地址的映射
网络模型—7.寻址与地址映射
Notes: 在协议包的头部，很重要的一个字段就是地址。
在通信模型中，通过地址来表示不同的设备或者同一个设备的不同接口，不同协议有不同的地址，这些地址的表现形式不同
我们可以把时隙和信道理解为物理层的地址
数据链路层中，如果是以太网协议，使用48位的mac地址，而帧中继协议使用DLCI作为地址，ATM使用VPI/VCI作为地址
网络层，现在遇到的一般是32位的IPv4地址或者是128位的IPv6地址
传输层，不管是tcp还是udp，都是使用端口号作为地址
主机名或者URL是应用层的地址
在发送方由上而下进行封装时，经常要根据一个协议的地址获得另外一个协议对应的地址，否则无法正确封装，导致通信失败。比如我们在IE浏览器中输入www.sina.com.cn这个域名，但这个地址必须由DNS协议解析为对应的IP地址，才能封装为IP包，而IP地址又必须由arp协议解析为对应的mac地址，才能封装为以太网帧。arp、dns、wins这些辅助性协议统称为地址解析协议。

## Slide 10
网络模型—8.举例
Notes: HTTP的协议报文。浏览网页这个功能，就是由IE浏览器通过应用层的http协议完成的，http协议会把网页内容作为数据部分，加上http头部，组成http协议包，交给传输层处理，传输层的tcp协议会把http协议包当成一个数据，加上tcp头部，组成一个叫做tcp 段的协议包，网络层的ip协议又会在tcp段之前加上ip头部，组成ip包，ip包再有数据链路层的以太网协议或者ppp协议、HDLC协议等加上自己的头部，组成一个数据链路层的帧，最后由物理层串行化一个个的比特流。

## Slide 11
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
IP
ICMP
IGMP
RARP
ARP
UDP
TCP
各种应用程序层
SMTP
FTP
……
DNS
SNMP
NFS
TFTP
由底层网络定义的协议
Ethernet,Token-Ring,FDDI,X.25,Wirless,ATM
TCP/IP协议族—1.简介
Notes: TCPIP模型由若干个相互关联的协议组成，这些协议组成了TCPIP协议族。
TCPIP模型的网络访问层包括了OSI模型中物理层和数据链路层的全部细节，典型的包括LAN中的以太网协议、WAN中的ppp、帧中继协议等，而网络层则包括IP协议和它的两个重要的辅助协议：arp协议和ICMP协议
传输层有两个协议：面向连接的tcp协议和无连接的UDP协议
应用层协议比较多，包括smtp、ftp、dns 、snmp等。

## Slide 12
为数据传输提供物理通道
>比特传输、位同步、设置网络拓扑结构
定义接口、线缆标准、传输速率、传输距离等参数
物理层介质
  同轴电缆、双绞线、光纤、无线等
局域网
  10Base-T、100Base-T
  广域网
  RS-232、V.24、V.35
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
物理层

## Slide 13
在相邻节点间提供数据传输服务
>成帧、物理寻址、流量，差错，接入控制
局域网
  IEEE802.2 定义LLC子层
  IEEE802.3 以太网标准
广域网
  HDLC
  PPP
  Frame Relay
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层
Notes: 每层协议报文都有特定的名称，传输层一般叫做UDP报文或者TCP段，网络层叫做IP包，而数据链路层的协议包一般叫做帧。
数据链路层通过介质在相邻节点间提供数据传输服务
由于存在种类繁多的物理介质，因此在数据链路层定义了不同的数据链路层协议，定义了帧的类型及介质访问方式
在局域网中，IEEE组织通过802.2和802.3定义了一系列协议，而网络中，则定义了HDLC，PPP、帧中继等协议

## Slide 14
数据链路层

## Slide 15
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
提供主机到主机的传输服务
>逻辑寻址、路由选择
IP协议
  提供主机到主机的传输服务
  ICMP
  辅助IP工作，提供出错和控制信息
  ARP/RARP
  提供IP和MAC地址之间的映射
网络层
Notes: 网络层提供主机到主机的传输服务，这种服务是由IP协议提供的,ICMP辅助IP工作，提供出错和控制信息，而ARP协议在以太网中提供IP地址和MAC地址之间的映射。

## Slide 16
  通过协议号标识上层协议
  通过源IP标识发送方主机，通过目标 IP标识接收方主机
网络层—1.IPV4报文
Notes: 各字段解释如下：
1，version：版本号，4bits，指IP协议的版本。
2，header length：首部长度，4bits，单位为4字节，故最大长度为4*(2^4-1)=60字节，首部固定部分长度为20字节，可变部分为0~40字节。
3，differentiated services：服务类型，8bits，组成如下：
过程字段：3位，设置了数据包的重要性，取值越大数据越重要，取值范围为：0(正常)~ 7(网络控制)
延迟字段：1位，取值：0(正常)、1(期特低的延迟)
流量字段：1位，取值：0(正常)、1(期特高的流量)
可靠性字段：1位，取值：0(正常)、1(期特高的可靠性)
成本字段：1位，取值：0(正常)、1(期特最小成本)
保留字段：1位 ，未使用
4，total length：总长度，16bits，首部加上数据的长度总和，单位为字节，故数据报最大长度为2^16-1=65525字节。另外总长度必须不超过最大传送单元MTU。
5，identification：标识，16bits，计数器，作为数据报标识。当数据报需要分片时，该标识用来表示同属一个数据报的分片。需要分片时结合以下flags、fragment offset一起使用。
6，flags：标志，3bits，记为D0-D1-D2，各自意义如下：
D0：1表示有后续分片，0表示该数据报为最后一片。
D1：1表示不分片，0表示分片。
D2：保留位，未使用。
7，fragment offset：片偏移，13bits，单位为8字节，表示分片后的某分片在原分组中的相对位置。
8，time to live：生存时间，8bits，表示数据报在网络中的寿命，单位为跳，经过一个路由表示一跳，该值减 一，到零则丢弃。
9，protocal：协议，8bits，指出使用该包裹的上层协议，如TCP=6，ICMP=1，UDP=17等。
10，header checksum：首部(不包括数据部分)检验和，16bits。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的“反码算术求和”计算方法。
11，source address：源地址，32bits，即源IP地址。
12，destination address：目的地址，32bits，即目的IP地址。
13，options：可选字段，长度可变，1~40字节。用于增加IP数据报的控制功能。
14，另外还有个填充字段，上图中未显示，该字段用来保证首部的长度为4字节的整数倍。
15，Data：用户数据。

## Slide 17
ARP的功能
网络层—2.ARP

## Slide 18
ARP/RARP请求/应答报文格式
帧类型：0x0806
硬件类型：为1表示以太网地址
协议类型：表示要映射的协议地址类型，0x0800表示IP地址
硬件地址长度：对于以太网来说，6
协议地址长度：对于以太网来说，4
op：arp请求为1，arp应答为2，rarp请求为3，rarp应答为4
网络层—2.ARP

## Slide 19
ARP的基本原理
网络层—2.ARP

## Slide 20
ARP的基本原理
1) HostA先查看自己的ARP表，确认是否存在HostB的IP对应的ARP表项，如存在，则将HostB IP对应的MAC地址封装成帧，发送给HostB。
2) 如不存在，则暂存该数据包，然后广播ARP请求（包含ARP请求的以太网帧的目标MAC为广播地址），ARP请求报文的sender ip，mac为HostA的ip，mac，目的ip为HostB的IP，目的mac填0
3) 该网段上所有主机都收到HostA的arp请求，HostB比较自己的IP和ARP请求中的目标IP，HostB将Sender ip、mac地址存入自己的人ARP表中，并以单播方式向HostA发送arp应答，其中包含了自己的MAC地址。
4) HostA收到ARP响应之后，将HostB的IP、MAC地址添加到自己的ARP表中；并将IP包用HostB的MAC地址作为目标MAC封装成帧发送给HostB。
网络层—2.ARP

## Slide 21
代理ARP
代理ARP是ARP协议的一个变种。 对于没有配置缺省网关的计算机要和其他网络中的计算机实现通信，网关收到源计算机的 ARP 请求会使用自己的 MAC 地址与目标计算机的 IP地址对源计算机进行应答。代理ARP就是将一个主机作为对另一个主机ARP进行应答。
网络层—2.ARP

## Slide 22
IP协议是一种不可靠的协议
ICMP辅助IP工作，提供IP数据包传输过程中发生的错误、失败等信息，以及其它关于IP数据包处理情况的消息，提供网络诊断等功能
ICMP被IP封装，协议号1
ICMP消息可分为ICMP差错消息和ICMP查询消息
Ping和tracert都是基于ICMP协议
网络层—3.ICMP

## Slide 23
ICMP本身是网络层的一个协议；但报文不是直接传给链路层，而是要封装成IP数据报，然后再传给数据链路层。
包含ICMP报文的IP数据报首部的协议字段为“1” 。
网络层—3.ICMP

## Slide 24
ICMP报文类型
由首部和数据段组成。首部为定长的8个字节，前4个字节是通用部分，后4个字节随报文类型的不同有所差异。报文中类型字段和代码字段来决定不同类型。
8 | 16 | 32bit
类型 | 代码 | 校验和
首部其余部分 |  | 
数据部分 |  | 
定义报文类型。如终点不可达，超时，参数问题等。
对整个报文校验。
始值为0。
由目的主机进行。
指明发送这个特定报文类型的原因。如：目的端不可达的原因可能是网络不可达，主机不可达或端口不可达等多种原因。
首部
网络层—3.ICMP

## Slide 25
差错报文报告路由器在处理IP数据报时可能遇到的问题。
查询报文是成对出现，帮助主机或网络管理员从一个路由器得到特定信息，发现网络上路由器情况。
控制报文
ICMP报文类型
ICMP 报文分为查询报文和差错报文两类。
网络层—3.ICMP

## Slide 26
ICMP 报文种类 | 类型的值 | ICMP报文的类型
差错报文 | 3 | 目的端不可达
 | 4 | 源站抑制(Source quench)
 | 5 | 改变路由(Redirect，或重定向)
 | 11 | 数据报的时间超时
 | 12 | 数据报的参数有问题
查询报文 | 8或0 | 回送(Echo)请求或回答
 | 13或14 | 时间戳(Timestamp)请求或回答
 | 17或18 | 地址掩码(Address mask)请求或回答
 | 10或9 | 路由器询问(Router solicitation)或通告
ICMP报文类型
类型字段的值与ICMP报文的类型的关系
网络层—3.ICMP

## Slide 27: 测试工具-Ping
作用
  测试源、目标主机间的IP连通性
  显示从发送请求到收到应答的时间，衡量网络性能
原理
源主机
目的主机
ICMP Echo-request
ICMP Echo-replay
网络层—3.ICMP

## Slide 28: 测试工具-Ping
缺省情况下，ping命令发四、五个小的单播包，要求在2s内收到应答
可以通过附加参数指定大小、数量进一步测试网络
网络层—3.ICMP

## Slide 29: 测试工具-Ping
不同系统对ping信息反馈显示形式不同
  ! 1个！表示收到1个ICMP的request replay
  U 表示收到ICMP不可达信息
  。1个。表示在规定的时间内没有收到对应的request replay
  Request Timed Out
    超时，目标主机不存在，关闭，不予应答
  Destination Host Unreachable
    网络设备没有到目标主机的路由
  Unknown host
    未知主机 ，DNS的问题
网络层—3.ICMP

## Slide 30
在探测网络连通性的同时，探测到目标主机所经过的路径，显示沿路径每个三层设备的接口IP
Windows下是tracert，发送ICMP echo-request，目标主机回应ICMP echo-replay
UNIX下与之对应的是traceroute，发送UDP报文，目标主机回应端口不可达
原理
  源主机首先发三个包，TTL=1
  第一台路由器收到后，TTL-1=0，丢弃并用ICMP报超时消息
  收到超时消息，源主机显示信息并发送下一组三个包，TTL=上一组TTL+1
  收到目标主机的应答后程序终止
  *号表示探测包丢失
测试工具- Tracert
网络层—3.ICMP

## Slide 31
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
提供端到端的传输服务
端口寻址、分段重组、流量、差错控制
  TCP
    提供面向连接的、可靠的、有序的、流量控制的传输服务
  基于TCP的协议
    FTP、SMTP、Telnet、HTTP
  UDP
    提供无连接、不可靠的、无序的、无流量控制的传输服务
  基于UDP的协议
    TFTP、SNMP、DHCP
传输层
Notes: 传输层在发送方和接收方之间提供端到端的传输服务.
在TCPIP协议族中，有两个传输层协议，TCP提供面向连接的、可靠的、有序的、流量控制的传输服务的，和他相对应的UDP协议，则提供无连接的、不可靠的、无序的、无流量控制的传输服务。
两个协议各有优势，TCP协议主要用于一次性传输大量的数据的应用，比如ftp，smtp、telnet、http都是基于TCP的,而UDP则用于多次少量数据的传输，尤其是实时性要求比较高的业务，比如tftp、snmp、dhcp协议以及视频、voip等应用

## Slide 32
TCP协议特点概述
(1) 三次握手建立连接：确保了连接建立的可靠性。
(2) 端口号：端口号标识上层应用层协议和服务，实现了网络通道的多路复用。
(3) 完整性校验：通过对协议和载荷数据计算校验和，保证了接收方能检测出传输过程中可能出现的差错。
(4) 确认机制：确保数据可靠传输。
(5) 序列号：实现数据重组，丢失检测......
(6) 窗口机制：控制发送端与接收端的数据流量。
传输层—1.TCP

## Slide 33: TCP/UDP端口号
1、为什么要引入端口号：
一个主机用一个IP地址标识，但一个主机同一时刻可以有多个应用程序访问网络，只用IP地址无法标识不同的应用程序。
2、端口号的意义：
用于标识不同的应用程序。
3、IP地址与端口号：
在实际通信过程中，通信双方实际上是两个应用程序之间在通信，因此，我们一般利用IP+端口号来唯一标识某台主机的某个应用程序
4、TCP/UDP端口概述：
采用16位编码，范围为0~65535。
众所周知端口：0~1023，由IANA（互联网数字分配机构），一般分配给常用的服务应用程序。
任意使用端口：大于1023的端口，由应用程序任意使用。
传输层—1.TCP

## Slide 34
协议 HTTP FTP DNS TFTP SMTP PO P3 telnet
应用层
TCP端口号
协议 | 端口号 | 协议 | 端口号 | 协议 | 端口号
FTP | 21 | HTTP | 80 | SMTP | 25
FT-data | 20 | HTTPS | 443 | POP3 | 110
Telnet | 23 | SQL | 1433 | Tacacs+ | 49
SSH | 22 | Oracel | 1521 | DNS | 53
UDP端口号
协议 | 端口号 | 协议 | 端口号 | 协议 | 端口号
DHCP | 67 68 | Radius | 1812 1813 | WINS | 42
TFTP | 69 | NTP | 123 | NETBIOS | 137 138 139
SNMP | 161 162 | RIP | 520 | DNS | 53
传输层—1.TCP
Notes: 常见协议对应的知名端口号，其中80端口标识http协议产生的数据，53对应dns，smtp和pop3分别对应25和110，ftp的数据连接和控制连接的端口号分别是20和21。
这些端口就是一个协议的数据区别于其他协议的特征，在后续做安全控制时，经常要通过端口号挑选并控制特定数据的传输。
Ssh Secure Shell
Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

## Slide 35: TCP/UDP端口号
使用netstat命令查看正在使用的端口信息
传输层—1.TCP
Notes: 可以通过netstat命令查看端口号

## Slide 36
传输层—1.TCP
Notes: TCP和UDP之所以能提供两种截然不同的服务，是由于TCP和UDP协议定义了各自的协议报文，其中UDP报文头部由八个字节组成，而TCP报文，又叫TCP段，它的头部则由二十个字节组成。
相对于TCP，UDP报文的优势在于头部小、传输效率高，不需要建立连接就可以直接传输数据，适合承载实时性的应用程序。但由于UDP没有解决可靠性，基于UDP的应用程序必须自己来解决可靠性。
20个字节的TCP段协议头部包含了更多的字段，通过这些字段，TCP协议能够为上层应用提供可靠的、有序的、具备流量控制的能力的传输服务，基于TCP的应用程序就不用考虑这些问题。

## Slide 37
TCP报文头
源端口Source port：2bytes，用于表明TCP连接的发送方的端口号，
即此数据究竟 是由什么应用程序所产生的。
目的端口号Destination Port：2bytes，用于表明TCP连接的数据的接收方的端口，
即在接收端是由什么应用程序来接收此数据的。当数据发送到接收端以后，
接收端就根据目的端口号来选择相应的应用程序接收此数据。
序列号：4bytes，用于表明此TCP报文段在数据流中的编号，TCP连接的接收端正是
通过此序列号来对报文段进行重新的排序，以将这些报文段排列重组成数据块
，序列号一般用TCP报文段中的第一个字节的序号来表示。
确认序号：4bytes，和序列号类似，都是用于表明报文段在数据块中的编号，只是
“ 确认序号”表明的是下一个报文段编号，而序列号表示的当前接收到的
TCP报文段的编号。
首部长度(数据偏移)：4bits，指的是TCP报文段的数据的起始处，即用于表明此报文段在整个
大的数据中是从什么地方开始的。
保留字段：6bits，保留来今后使用，当TCP协议进行升级的时候，可以使用到。
至尽还未被使用，全为0
传输层—1.TCP

## Slide 38
TCP报文头
URG：紧急比特，用于表明此报文段中是否有紧急的数据，当URG=1表示此报文段
中有紧急的数据，需要立即传输出去；当URG=0，表明此报文段中没有紧急的
数据，不需要立即传输，按照原来既定的顺序传输即可，配合urgent point使用
ACK：确认比特，用于表明此报文段是否经过双方的确认。当ACK=1，表明已经经过
双方确认的。是合法的报文段。当ACK=0表示未被发送方与接收方确认，
是非法的报文。
PSH：急迫比特，一般用于命令报文中，用于表明此报文段中所表示的命令是否需要
立即的响应。PSH=1，表示是急迫的命令，需要立即响应；PSH=0表明不是
急迫的命令，不需要立即响应。
急迫比特PSH和紧急比特URG，非常相似，都是用于表明此报文段是否是紧急
的需要立即处理的。唯一不同的是此报文段的含义不同：URG是表示的是数据
报文，而PSH表示的是命令报文。
RST：复位比特，用于表明信息发送方与接收方之间的TCP连接是否有错误，是否需
要重新建立连接。RST=1：表明此TCP连接已经出现了严重的错误，需要重新
将此连接进行释放，然后再建立。当RST=0：表明此TCP连接没有出现严重的
错误，不需要重新建立连接，可以继续使用。
传输层—1.TCP

## Slide 39
TCP报文头
SYN：同步比特，用于控制TCP连接的发送方和接收方之间同步工作的。
FIN：终止比特。用于表明一个TCP连接的数据是否传输完毕。
当FIN=1：表明此次TCP连接双方的数据已经传输完毕了，可以将此连接释放；
当FIN=0：表明此次TCP连接的双方的数据还没有传输完毕，后面还有数据，
还不能将此连接释放。
窗口字段：2bytes，用来控制发送端一次所发送的数据的大小和接收端一次所接
收的数据的大小。每次发送或接收的数据量的大小不能超过发送方或接收方的
窗口容量的上限。
检验和：2bytes，用于检验报文段的报头和数据部分，看它们有没有错误。
紧急指针字段Urgent Pointer：2bytes，用于表明报文段中的紧急数据的最后一个
字节的序号。其实，就是用于表明紧急数据的终止。
从紧急比特URG=1开始，到紧急指针字段这期间所收到的数据都是紧急数据
选项字段：长度不确定，表示的信息也不确定。根据不同的场合，表示不同的含义。 一般长度不超过40字节，很少使用。
填充字段：用于将TCP报文头的长度填充成32位的整数倍。
传输层—1.TCP

## Slide 40
TCP连接的建立—三次握手
第一次握手：发起方向被叫方发送连接请求。发送同步报文SYN=1，将该段的序列号seq置为x。（x是一个随机数）。
第二次握手：被叫方向发起方返回连接确认。发送同步确认报文SYN=1，ACK=1将该段的序列号seq置为y（是一个随机数）。并将ACK置为有效ACK=1，ack=x+1。
第三次握手：发起方向被叫方进行再次确认。发送确认报文ACK=1，将该段的序列号seq=x+1(上个同步信息中的ack值), ack=y+1（上个同步信息中seq+1）
传输层—1.TCP

## Slide 41
TCP连接的建立—三次握手
第一次握手：发起方向被叫方发送连接请求。发送同步报文SYN=1，将该段的序列号seq置为x。（x是一个随机数）。
第二次握手：被叫方向发起方返回连接确认。发送同步确认报文SYN=1，ACK=1将该段的序列号seq置为y（是一个随机数）。并将ACK置为有效ACK=1，ack=x+1。
第三次握手：发起方向被叫方进行再次确认。发送确认报文ACK=1，将该段的序列号seq=x+1(上个同步信息中的ack值), ack=y+1（上个同步信息中seq+1）
传输层—1.TCP
主机A
(主动)
主机B
(被动)
SYN(SEQ=x)
SYN(SEQ=y, ACK=x+1)
ACK(SEQ=x+1, ACK=y+1)

## Slide 42
TCP连接拆除—四次挥手
第一次挥手：发起方向被叫方发送终止报文FIN ACK。将该段的seq序列号置为x（随机数），确认序列号y。
第二次挥手：被叫方先确认自己是否接收完数据，然后向发起方返回确认报文ACK，
并将ack=x+1（上个数据包序列号+1），seq为随机数之前的确认序列号Y。
第三次挥手：被叫方向发起方发送终止数据包FIN+ACK，以通知发起方，自己已经将连接关闭。
终止报文FIN中，将段的序列号syn seq=w（随机数），ack seq=z。
第四次挥手：发起方向释放连接，并向被叫方发送确认消息ACK，
ack=w+1(上一个段序列号+1), seq为随机数之前的确认序列号z。
传输层—1.TCP

## Slide 43
TCP连接拆除—四次挥手
传输层—1.TCP
主机A
主机B
FIN ACK(Seq=x ,Ack= y)
ACK(SEQ=y, ACK=x+1)
A->B单向连接释放，但A仍能接收B的数据
ACK(SEQ=y’,ACK=x’+1)
FIN ACK(Seq=x’,Ack=y’)
B->A单向连接释放

## Slide 44: TCP可靠传输机制
1、传输确认机制：
2、超时重传机制：
3、数据段重组机制：
4、拥塞控制机制：
传输层—1.TCP

## Slide 45
传输确认机制：为了保证数据传输的可靠性，TCP要求对传输的数据进行确认。
传输确认机制实现：每一次传输数据时，TCP都会标注该段的起始序列号，以便对方确认。TCP协议中不直接确认收到哪些段，而是通知发送方下一次该发送哪一个段，以表示前面的段已经收到。
TCP可靠传输机制—传输确认机制
传输层—1.TCP

## Slide 46
TCP可靠传输机制—超时重传机制
传输层—1.TCP

## Slide 47
滑动窗口机制：TCP利用窗口机制来调节发送端与接收端的发送与接收数据包的能力。以实现流量控制。
TCP可靠传输机制—滑动窗口机制
传输层—1.TCP
确认号
ACK
源端口
1028
序列号
SEQ
宿端口
21
窗口
WIN
...
头部
...
发送方
接收方
缓冲区
4k
2k
应用层2k write
应用层Read 2k
2k
2k
1k
SEQ=0
WIN=2048
ACK=2048
WIN=0
ACK=4096
SEQ=4096
SEQ=2048
发送受阻
应用层3k write
ACK=4096
WIN=2048
2k
2k
1k

## Slide 48
UDP协议的基本概念
UDP协议的定义：
UDP,即“用户数据报协议”，是基于无连接的通信的协议。UDP协议和TCP协议一样，都是传输层的最主要的协议。
UDP协议的作用：
UDP协议和TCP协议一样，都是用于实现端到端的数据传输。只是他们对于数据传输的可靠性强调不同：TCP要求的是可靠的数据传输，而UDP没有要求是可靠的数据传输。
传输层—2.UDP

## Slide 49: UDP封装
0
8
16
24
31
Source Port
Destination Port
Checksum
Data
Length
IP头 | UDP头 | 载荷数据
UDP数据报
IP包
UDP头格式
UDP封装
传输层—2.UDP

## Slide 50
UDP协议的特点
UDP被设计成一个有效的和最小的传输协议。这一点直接反映在其头结构中。它只包括用于转发数据报至合适应用(端口号)的足够信息，并且执行一定的错误检查。
UDP不提供任何TCP支持的更先进的功能。没有计时机制、流控或拥塞管理机制、应答、紧急数据的加速传送，或其他任何功能。UDP使用尽力方式传送数据报。由于某种原因传输失败，数据报被丢弃并且不试图作重传。
1. UDP是无连接的：
2. UDP不对收到的数据进行排序：
UDP报文中，没有编号，也无法排序。
3. UDP无确认机制：
4. UDP传输数据速度快， 开销小：
5. UDP缺乏拥塞控制机制：
UDP发送者不能检测拥塞，一般通过带拥塞控制机制的路由器解决。
传输层—2.UDP

## Slide 51: UDP和TCP对比
传输层—2.UDP

## Slide 52
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
为应用程序提供网络服务
  文件传输
    FTP、TFTP
  邮件服务
    SMTP、POP3
  WWW服务
    HTTP
  网络管理
    SNMP
  远程登录
    Telnet
  地址服务
    DNS、DHCP
应用层
Notes: 按照从上至下的顺序逐一介绍TCPIP协议族的主要协议
应用层协议为TCPIP模型之外的应用程序提供网络服务，不同的应用程序需要不同的应用层协议提供支持，例如：发送和接收邮件需要借助SMTP和pop3，而传输文件则需要借助ftp或者tftp，访问www服务要借助http，而http中的域名又需要dns协议进行解析，管理网络设备需要依靠snmp协议，telnet协议能够帮助远程登录设备