## Slide 1: 以太网基础-Part9
Notes: 本章内容较少，重点在课后回顾前面4章内容并安排答疑

## Slide 2: 培训目的
通过本课程学习，掌握镜像和AP等基本概念，以及交换机镜像和AP相关的配置。

## Slide 3: 内容纲要
镜像
AP
接口 counter

## Slide 4: 镜像
镜像：镜像将指定端口接收和发送的报文复制到交换机上另一个连接有网络监测设备的端口，用于进行网络监控与故障排除。
Destination
SPAN port
Source
SPAN port
Source
SPAN port
TX/RX同时镜像
TX镜像
镜像目标口，被镜像的包不经过VLAN，STP，地址表等过滤决策

## Slide 5: 内容纲要
镜像
AP
接口 counter

## Slide 6: AP
Aggregate Port(AP):设备可以把多个物理链接捆绑在一起形成一个逻辑链接，这个逻辑链接我们称之为Aggregate Port（以下简称AP）。IEEE802.3ad定义AP相关规范。
SWITCH A
SWITCH B
10/100/1000 Port
10/100/1000 Port
10/100/1000 Port

## Slide 7: AP
流量均衡：由于AP在物理上是由多个物理端口聚合而成，所有对于一个具体报文，只能从多个物理选择一个输出，这种选择算法称之为流量均衡算法。常见的有如下选择方式：
基于源MAC、目的MAC
基于源IP，目的IP
基于源L4端口，目的L4端口
SWITCH A
SWITCH B
10/100/1000 Port
10/100/1000 Port
10/100/1000 Port
10/100/1000 Port

## Slide 8: AP
Aggregate Port的作用
增加链路带宽 当流量转发到聚合口时，流量均衡算法会在聚合中选中一端口作为目的端口，这样不同流量会在不同的端口中转发出去，这样就均衡的不同端口的负载，不会是所有的流量都在一个端口中转发。
链路备份 在聚合中一条成员链路Link Down时，只要还有其他成员是Link Up的，流量就会被转发出去。而不像单条链路Link Down后，以该端口为目的转发向量的流量将会丢弃。

## Slide 9: AP
Aggregate Port的实现机制
核心就是“选路算法”，所谓的选路就是当数据流来时，如何从聚合选出一个端口，将数据转发出去。目前的主流算法是基于MAC、IP的HASH算法

## Slide 10: 内容纲要
镜像
AP
接口 counter

## Slide 11: 接口counter
为了统计、监控、调试的需要，每个接口都会统计本接口输入输出的报文数量，字节数量等统计信息。
配置指南77页
当需要知道接口是否有接收或者输出报文时，使用如下命令：
Ruijie# show interfaces gigabitethernet 1/2 counters
Interface : gigabitethernet 1/2
5 minute input rate ：9144 bits/sec, 9 packets/sec
5 minute output rate ：1280 bits/sec, 1 packets/sec
InOctets : 17310045
InUcastPkts : 37488
InMulticastPkts : 28139
InBroadcastPkts : 32472
OutOctets : 1282535
OutUcastPkts : 17284
OutMulticastPkts : 249
OutBroadcastPkts : 336

## Slide 12: 要点回顾
镜像作用
AP作用
查看接口是否接收或者输出报文方式

## Slide 13: Q&A

## Slide 14: 试验要求
学习配置指南AP章节，设计并发送各种报文试图分析出你所拿到的交换机所支持的AP流量均衡算法取决报文的哪些字段？
学习配置指南SPAN章节，将pc1 ping 交换机的输入和输出报文都镜像到另一个端口，请分析试验结果是否符合预期？